Załącznik nr 6- wymagane parametry mebli

Wymagane parametry mebli

| L.p. | Wymagane parametry techniczno – eksploatacyjne mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów ; dołączyć do oferty w szczególności: fotografie, opisy zaświadczenia potwierdzające wymagania. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Meble o konstrukcji: - płycinowej wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3, w kolorze olcha (D1912 – Kronospam), wykonane zgodnie z PN EN14322 określająca wymagania w odniesieniu do jakości powierzchni i odchyłek wymiarowych dla płyt laminowanych do zastosowań wewnętrznych |  |
| 2. | Struktura powierzchni: drewno. |  |
| 3. | Płyty meblowe posiadające atest higieniczny w klasie higieny E1. |  |
| 4 | Wszystkie blaty wykończone listwą przyblatową z tworzywa |  |
| 5 | wszystkie szafki wiszące powinny zawierać dwie półki ruchome natomiast szafki dolne jedną półkę ruchomą |  |
| 6 | Meble zabezpieczone okleiną PCV o grubości min 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach |  |
| 7 | Blaty robocze i wszelkie powierzchnie robocze wykonane z materiałów dopuszczających kontakt z żywnością i odczynnikami chemicznymi stosowanymi laboratorium |  |
| 8 | Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie |  |
| 9 | Nóżki i uchwyty meblowe kolorystycznie ujednolicone |  |
| 10 | Wszystkie szafki stojące występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. |  |
| 11 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca w terminie dwóch dni od daty podpisania umowy obejmującej wykonanie mebli na wymiar musi dokonać w siedzibie Zamawiającego dokładnych pomiarów pomieszczeń, w których będą rozmieszczone oferowane meble w celu korekty wymiarów mebli w stosunku do wymiarów podanych w opisie przedmiotu zamówienia, oraz uzgodnić z użytkownikami pomieszczeń kolorystykę płyt i tapicerek w oparciu o dostarczone wzorniki |  |
| 12 | Cena ofertowa musi zawierać koszt dostosowania projektu do zabudowy, koszt mebli, transportu, wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do montażu oraz wszystkich pozostałych czynności i materiałów koniecznie niezbędnych. |  |
| 13 | Skrzynie mebli i fronty szaf i szafek wykończone okleiną PCV o grubości 1mm w kolorze mebli |  |

(miejscowość, data)	(pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

……………………………………………………………………………….