Kościan , 08.12.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Oddział Chirurgii oraz  Ortopedii, Blok Operacyjny, sterylizatornię  oraz  pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej wraz z infrastrukturą, przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP I.

nr postępowania: SPZOZEPII/23/33/11

- W kosztorysie nie uwzględniono klap p-poż. Czy klapy należy doliczyć do kosztorysu?

Odp. Przeciwpożarowe klapy odcinające należy uwzględnić w kosztorysie zgodnie z zakresem etapu I. Należy zainstalować 6 szt. klap p.poż. topikowych bez sygnalizacji położenia: 2szt. klap d=200 w stropie nad I piętrem 2szt. klap d=200 w stropie nad parterem 2szt. klap d=125 w stropie nad piwnicą.

- Czy zamawiający może opublikować na serwerze rysunki wg DWG?

Odp. Odpowiedź udzielona.

- W   przedmiarach   na   instalacji   wentylacji   nie   uwzględniono   rewizji   do   kanałów wentylacyjnych. Czy należy doliczyć rewizje do kosztorysu?

Odp. Wykonanie rewizji na kanałach jest ujęte w przedmiarze w pozycjach dotyczących przewodów wentylacyjnych. W przedmiarach nie uwzględnia się osobnej pozycji na rewizje do kanałów. Zgodnie z projektem instalacji wentylacji Wykonawca musi uwzględnić konieczność wykonania otworów rewizyjnych na przewodach wentylacyjnych umożliwiające oczyszczenie wnętrza przewodów.

- Proszę o potwierdzenie, że okna 016, 024 i 023 to okna piwnicy, parteru, I i III p. nowoprojektowanej śluzy - brak oznaczenia na rzucie.

Odp. Potwierdzam. Zgodnie z rysunkiem Pw_Ar__14 Zestawienie okien piwnicy, parteru, 1 piętra oraz Pw_Ar__16a Zestawienie okien III pietra - I etap inwestycji:

Piwnica:	okno 023 - pom. P-1.002 Śluza (1szt.)

Parter:	okno 024 - pom. P0.001 Śluza (1 szt.)

1 piętro:	okno 024 - pom. P1.001 Śluza (1 szt.)

3 piętro:	okno 016 - pom. P3.020 Wyjazdowa śluza pacjenta (1 szt.)

- Proszę o potwierdzenie, że okna 022 to okna montowane w pom. technicznym -1.005 piwnicy - brak oznaczenia na rzucie.

Odp. Potwierdzam. Okno 022 - Pomieszczenie techniczne P-1.005 (3 szt.)

- W zestawieniu stolarki figurują drzwi W08. Proszę o wskazanie miejsca, w którym należy je montować. Czy wchodzą w zakres 1 etapu - brak w przedmiarze.

Odp. Zgodnie z zapisem na rysunku Zestawienia wewnętrznej stolarki i ślusarki drzwiowej II piętra (Pw_Ar_19) witryna aluminiowa o symbolu W.08 wchodzi w zakres II etapu inwestycji i znajduje się w klatce schodowej K3.

- Na rzutach brak informacji o drzwiach do śluzy na kondygnacjach: parter, I p., II p., III p. Czy należy montować w tym miejscu drzwi, jeśli tak, proszę o podanie ich rodzaju i wymiarów oraz uwzględnienie ich w zestawieniu stolarki.

Odp. Zgodnie z projektem na kondygnacji parteru, 1 i 2 piętra nie ma drzwi do śluzy (śluza jest częścią komunikacji).

Na kondygnacji piwnicy zaprojektowano drzwi stalowe o symbolu DS.09 (w zakresie I etapu).

Drzwi do śluzy na kondygnacji 3 piętra o symbolu Dso.05 wchodzą w zakres II etapu inwestycji.

- Proszę o potwierdzenie, że poza drzwiami DS10 do pomieszczenia technicznego piwnicy i drzwi DS09 do śluzy na poziomie piwnicy żadne drzwi z rys. zestawienia ślusarki wewnętrzne j drzwi stalowych piwnicy parteru i I piętra nie wchodzą w zakres I etapu prac.

Odp. Zgodnie z zapisem na rysunku Zestawienie ślusarki wewnętrznej i drzwi stalowych piwnicy, parteru i i piętra (Pw_Ar_18) tylko drzwi DS.09 i DS. 10 znajdują się w zakresie etapu I inwestycji.

- Zgodnie z przedmiarem poz. 130 należy wycenić drzwi stalowe zewnętrzne. Proszę o wskazanie, które drzwi zewnętrze wchodzą w zakres etapu I i podlegają wycenie, proszęo wskazanie ich w zestawieniu stolarki i określenie ich rodzaju i materiału, z jakiego mają być wykonane.

Odp. Zgodnie z zestawieniem stolarki wszystkie projektowane drzwi zewnętrzne wchodzą w zakres etapu II inwestycji.

- Proszę o wskazanie drzwi, które należy wycenić w przedmiarze poz. 134 - drzwi
aluminiowe dwuskrzydłowe. W przedmiarze wymieniono drzwi DA22 o wymiarze 1,9x2
i drzwi 2,02x2,1, natomiast zgodnie z projektem należy zamontować tylko jedne drzwi
aluminiowe DA22 o wymiarach 2,02x2,1. Proszę o sprecyzowanie, czego dotyczy w/w
pozycja, jeśli należy wycenić 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych, proszę o uszczegółowienie
typu drugich drzwi.

Odp. Zgodnie z rysunkiem Zestawienie wewnętrznej stolarki i ślusarki drzwiowej II piętra (Pw_Ar_19) w zakresie etapu I na 2 piętrze znajduje się jedna sztuka drzwi aluminiowych o symbolu DA.22 i wymiarach w świetle otworu 202x210 cm.

- W przedmiarach nie uwzględniono ościeżnic drzwiowych, czy należy doliczyć?

Zgodnie z projektem należy wykonać drzwi drewniane łamane DŁ1 o szerokości 2600mm. Zaproponowany przez Zamawiającego producent oferuje zaprojektowane drzwi do maksymalnej szerokości otworu 2500mm. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie drzwi o 10 cm węższych?

Odp. Ościeżnice drzwiowe są częścią składową drzwi i zostały uwzględnione w przedmiarze w pozycjach dotyczących poszczególnych rodzajów drzwi.

- Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu wykonania okna o odporności ogniowej EI60 o współczynniku przenikania ciepła < 1,3 W/m2K przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów zgodnych z wytycznymi projektowymi?

Odp. Należy zachować współczynnik możliwie zbliżony do wskazanego w zestawieniu (Uw <1,3W/m2K) przy zachowaniu współczynnika dla szyby Ug=1,1 W/m2K oraz przy zastosowaniu profili w aluminiowym systemie przeciwpożarowym o możliwie wysokim współczynniku izolacyjności termicznej. Współczynnik przenikania ciepła okna nie powinien być większy niż < 1,6W/m2K.

- W przedmiarze nie uwzględniono demontażu istniejących stalowych ościeżnic-pkt. 8 projektu architektury. Czy demontaż ościeżnic należy doliczyć?

Odp. Demontaż istniejących stalowych ościeżnic został uwzględniony w pozycjach drzwi

projektowanych opisanych jako „wymiana drzwi". Projekt nie przewiduje wykorzystania żadnych z istniejących ościeżnic. Wyburzenia ścian istniejących są jednoznaczne z koniecznością uwzględnienia prac związanych z demontażem istniejących ościeżnic w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- W pkt. 8 projektu architektury przewidziano demontaż 8 wsporników stalowych w przedmiarze wymieniono 54 szt. Proszę o dokładne sprecyzowanie, demontaż których wsporników należy do prac etapu I-ego.

Odp. W I etapie prac przewidziano demontaż 8 wsporników znajdujących się na elewacji południowo-zachodniej -wsporniki zamocowane do ściany klatki schodowej K1, w miejscu rozbudowy budynku o dźwig ze śluzą.

- W pkt. 8 projektu architektury przewidziano przełożenie agregatów klimatyzacyjnych oraz demontaż innych elementów w tym krat wentylacyjnych w przedmiarze nie przewidziano tychże prac. Czy demontaż oraz przełożenie należy doliczyć?

Odp. Demontaż oraz przełożenie ww elementów Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie i policzyć w kosztorysie zgodnie z projektem.

- W pkt. 8 projektu architektury przewidziano demontaż pokrycia dachu nad 3 piętrem wraz z płytami korytkowymi i ścianami podporowymi płyt korytkowych w zakresie montażu podkonstrukcji dla central wentylacyjnych 1 etapu. W przedmiarze uwzględniono jedynie rozbiórkę dwóch warstw papy, czy pozostałe wymienione w pkt.8 prace należy doliczyć?

Odp. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót jako nadrzędne należy traktować rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym. Montaż konstrukcji wsporczej pod urządzenia wentylacyjne wymaga rozbiórki pokrycia wraz z płytami korytkowymi i ścianami podporowymi. Prace te należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym. Należy równie uwzględnić odtworzenie elementów konstrukcyjnych przekrycia dachu i warstw izolacyjnych.

- W pkt. 8 projektu architektury przewidziano demontaż opierzeń (dach nad 2 piętrem, elewacja wykusza) w przedmiarze nie uwzględniono ich demontaży. Czy należy doliczyć?

Odp. Zakres prac dotyczący dachu nad 2 piętrem został dodatkowo opisany w odpowiedzi na pytanie 57. Wszystkie z wymienionych prac na dachu oraz demontaż opierzeń z elewacji wykusza, która znajduje się w zakresie etapu i, należy policzyć zgodnie z projektem.

- W pkt. 8 projektu architektury przewidziano rozbiórki zewnętrznych warstw stropodachu wentylowanego w celu wykonania izolacji termicznej metodą wtryskową (dach nad 2 piętrem). W przedmiarze rozbiórki stropodachu nie występują . Czy należy doliczyć?

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową prace rozbiórkowe w zakresie wykonania otworów technologicznych wchodzą w zakres etapu I i należy je policzyć. Ilość i wymiary otworów wynikające z dostępności do przestrzeni izolowanej należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem.

- W pkt. 8 projektu architektury przewidziano miejscowe rozbiórki dachu w celu wykonania kominków wentylacyjnych - wentylacja przestrzeni powietrza stropu wentylowanego (dach nad 2 piętrem) w przedmiarze pozycje dotyczące wyżej wymienionego zakresu nie występują. Jeśli wykonanie tych prac jej w zakresie etapu I-ego proszę o dołączenie szczegółowych rysunków przedstawiających w sposób precyzyjny miejsce w którym rozbiórki te należy wykonać.

Odp. Wykonanie w/w prac znajduje się w zakresie etapu I inwestycji. Otworowanie należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w odpowiedzi na pytanie 57.

- Zakres prac etapu I przewiduje prace na dachu. Zamawiający nie dołączył rzutu dachu, który jest podstawowym rysunkiem każdego projektu koniecznego do prawidłowej wyceny (jeśli rzut 3 i 4 piętra stanowi rzut dachu proszę o przedstawienie brakujących rysunków- arkusza b), uwzględniając przy tym zapis w opisie technicznym-, że rzut 4 piętra- arkusz b znajduje się w spisie rysunków niezbędnych do wykonania etapu I.

Odp. Dach nad 2 piętrem został przedstawiony na rysunku nr:

- Pw_Ar_08a (rzut 3 piętra - blok operacyjny - arkusz a)

- Pw_Ar_08b (rzut 3 piętra - blok operacyjny - arkusz b)

Dach nad projektowanym dźwigiem - etap 1 na rysunku nr:

-    Pw_Ar_09a (rzut 4 piętra - centralna sterylizatomia - arkusz a)

Dach nad 3 piętrem - etap1/2 na rysunku nr:

-    Pw_Ar_09a i b (rzut 4 piętra - centralna sterylizatomia - arkusz a i arkusz b)

Załączono rysunki Pw_Ar_08b oraz Pw _ Ar_  09b

- Zgodnie z Pkt III.2 SIWZ zakres prac określają m.in. przedmiary robót proszę o wskazanie miejsca w którym należy rozebrać strop żelbetowy w wymiarze 9,3x3,3 m ( pkt 11 i 14 przedmiaru)

Odp. Strop żelbetowy o wymiarach 9,35 x 3,32 znajduje się w klatce schodowej K1 na poziomie 3 piętra (przekrój F-F rys.nr Pw_Ar_13, rzut 3 piętra-blok operacyjny-arkusz a rys.nr Pw_Ar_ 08a). Zgodnie z projektem rozbiórka tego stropu przewidziana jest na etap II inwestycji.

- W zakres prac etapu I-go wchodzi rozebranie czap kominowych , na żadnym z rysunków nie wskazano w którym miejscu należy to wykonać, stąd nie można stwierdzić czy rozbiórka tychże czap nie będzie wiązała się z dodatkowymi pracami, które nie zostały ujęte w projekcie. Proszę o załączenie rysunku z którego będzie wynikła ilość, miejsce usytuowania oraz i rozmiar czap.

Odp. Została udzielona.

- Zgodnie z Pkt III.2 SIWZ zakres prac określają m.in. przedmiary robót, z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie dysponuje projektem rozbiórek jedyna dokumentacją, która określa w sposób bardziej precyzyjny ich zakres jest przedmiar. W przedmiarach poz. 17-19 przyjęto rozbiórki ścian na wysokości 2,79 m . Proszę o wyjaśnienie czy ściany należy rozbierać do poziomu istniejącego stropu czy pozostawić ok. 40 cm ścianki wystające ponad strop bowiem w rzeczywistości wysokość kondygnacji wynosi 3,06 m co określa również przekrój ( wys do sufitu podwieszanego 2,77 m +przestrzeń miedzy sufitowa 0,23 m+ projektowane warstwy posadzki 0,06m).

Odp. Zakres rozbiórek został przedstawiony na rysunkach architektury. Ściany należy wyburzyć do poziomu istniejącego stropu - wysokość ścian do wyburzenia dla 2 piętra wynosi 3,06m.

- Proszę o sprecyzowanie czy rozbiórka stropu w klatce K3- poziom 3 piętra wchodzi w zakres prac etapu I ? Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przewiduje te prace jako zakres prac rozbiórkowych dla etapu I-ego, opis techniczny nie.

Odp. Rozbiórka stropu w klatce schodowej K3 na poziomie 2 piętra wchodzi w zakres etapu II inwestycji

- Proszę o sprecyzowanie czy demontaż istniejącej balustrady na klatce schodowej wchodzi w zakres prac etapu I ? Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przewiduje te prace jako zakres prac rozbiórkowych dla etapu I-ego, opis techniczny nie.

Odp. Demontaż istniejącej balustrady na klatce schodowej K1 i K3 wchodzi w zakres prac rozbiórkowych etapu II inwestycji.

- Proszę o sprecyzowanie czy w zakres etapu I-ego wchodzi demontaż stolarki okiennej na remontowanej kondygnacji, czy wszystkich przebudowywanych kondygnacjach?

Odp. W zakres etapu I wchodzi demontaż stolarki okiennej podlegającej wymianie w I etapie (= zestawieniu stolarki okiennej w zakresie danego etapu).

- W opisie technicznym narzucono, iż przewody tranzytowe , które nie obsługują danej kondygnacji należy obudować do odporności ogniowej El 60, przedmiar nie przewiduje tych prac. Czy w zakresie etapu I należy wycenić te obudowy?

Odp. Została udzielona.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………