Pakiet 7

Implanty do ACL, barku i zestaw do szycia łąkotek, ostrza do pił, końcówki shavera,

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2. | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu Endobutton, posiadając przymocowana pętlę z nici o zwiększonej wytrzymałości służąca do zamocowania przeszczepu dostępna w 10 rozmiarach , od 15 mm do 60 mm, ze skokiem do 5 mm. Implant powinien posiadać 2 nici służące do przeciągnięcia go przez kanały, jedna z nici zamocowana osiowo wewnątrz implantu, służąca do przeciągania, druga zamocowana na skrzydle w celu pionizacji implantu | szt | 60 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 3 | Mocowanie piszczelowe przeszczepu ACL – śruba biowchłanialna, kompozytowa dodatkiem trójfosforanu wapnia o śrenicach: 7,3 mm,8 mm, 9 mm i długościach 20,25, 30 mm oraz średnicach 10 mm, 11 mm i długościach 25 mm,33 mm, 38 mm | szt | 60 |  |  | jw. |
| 4 | Implant barkowy sterylny, tytanowy, do rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotarów, śr 5 mm, długość 14 mm, samogwintujący, nie wymagający dodatkowego instrumentarium, w zestawie na jednorazowym podajniku z dwoma mocnymi nićmi w dwóch kolorach, umieszczonymi w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza jego czescią gwintowaną, pojedynczym oczku implantu. Konstrukcja oczka implanyumusi zapobiegać plataniu się nici poprzez fabryczne ustawienie dłuższej krawędzi oczka implantu | szt | 40 |  |  | jw. |
| 5 | Sterylny imlant barkowy tytanowy do rekonstrukcji uszkodzeń obrąbka stawu barkowego. Śr 2,7 mm długość 8,5 mm, w zestawie z jedna fabrucznnie załozoną poliestrową nicią, umieszczoną w zewnętrznie wyeksponowanym oczku implantu znajdującym się poza jego częścią gwintowaną. Implant powinien współpracować z dwoma osobnymi kaniulami- do wkręcania i do wykręcania, ta druga o konstrukcji zapewniającej jego bezpieczną ewakuację ze stawu, bez możliwości niekontrolowanego wysunięcia się implantu, polegającego na zablokowaniu ewakuowanego implantu wewnątrz prowadnicy kanuiuli | szt | 40 |  |  | jw. |
| 6 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trczterema implantami. Cztery implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikatur z końcem uniesionym pod katem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze ‘#0”. Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony z jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniąca implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie trzech szwów bez wychodzenia ze stawu | szt | 10 |  |  | jw. |
| 7. | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikatur z końcem uniesionym pod katem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze ‘#0”. Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony z jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniąca implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie trzech szwów bez wychodzenia ze stawu | Szt. | 15 |  |  |  |
| 8. | Dreny do pompy jednorolkowej jednorazowego użytku; pakowane sterylnie jednostkowy w komplecie z drenem odpływowym do shavera. Dren kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego pompą 10K firmy LINVATEC (pakowane). | Szt. | 2 |  |  |  |
| 9. | Ostrza i frezy kostne do shavera wielorazowego użytku, pakowane sterylnie, jednostkowo. Ostrza o różnych średnicach do wyboru z katalogu przez operatora. Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego shaverem Ergo firmy LINVATEC | Szt. | 20 |  |  |  |
| 10. | Ostrza do piły sagitalnej o różnych rozmiarach do wyboru z katalogu przez zamawiającego. Ostrza kompatybilne z piłą posiadaną przez zamawiającego firmy LINVATEC. Pakowane po 5 szt. | Szt. | 70 |  |  |  |
| 11 | Kotwica bezimplantowa o średnicy 1,3mm, składająca się z taśmy wykonanej z supermocnego włókna, przeładowana supermocną nicią. Kotwica załadowana na jednorazowy podajnik w komplecie z wiertłem do wykonania otworu. Budowa kotwicy umożliwiająca przesuwanie nici po jej wbiciu oraz zapewnienie siły wyciągającej min. 189N | Szt. | 6 |  |  |  |
| 12 | Kotwiczki do bezwęzłowej rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatora wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 3,5 oraz 4,5 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwiczki osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku, pozwalającym wprowadzić nić do implantu i zablokować ją, a także pozwalającym na niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Możliwość przeładowania przez implant 2, 3 lub 4 nici. Implant w komplecie z mocnymi nićmi. Wytrzymałość nici na zrywanie min 7N. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięcia nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości. | Szt. | 6 |  |  |  |
| 13 | Narzędzie manualne do przeszywania tkanek jednorazową elastyczną igłą. Narzędzie posiadające dwa ruchome uchwyty, pierwszy większy służący do łapania i unieruchamiania tkanek, drugi mniejszy do wysuwania igły oraz automatycznego otwierania zacisku przytrzymującego nić. Szerokość rozwarcia szczęk chwytających: 16mm, możliwość pracy z kaniulą uniwersalną 5,5mm. Uniwersalna igła umożliwia przeszywanie nici o dowolnych grubościach stosowanych w zabiegach artroskopowych. Boczne blokowanie nici zabezpiecza ją przed przecieraniem bądź zrywaniem w trakcie przeszywania. | Szt. | 1 |  |  |  |
| 14 | opakowanie igieł do narzędzia manualnego stosowanego w zabiegach barkowych, igły uniwersalne do nici o różnych średnicach, opakowanie zbiorcze złożone z 5 sztuk igieł pakowanych sterylnie | Szt. | 4 |  |  |  |
| 15 | Super wytrzymała nici dwukolorowe pakowane po 12 szt. | Op. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej  produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez/ implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,

Data podpis i pieczęć wykonawcy