Pakiet 11

Płytki tytanowe do nasad kości promieniowej, łokciowej , ramiennej

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej "Watershed Line" prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 25 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 24 mm, grubość: cz. bliższa 2,0 mm cz. dalsza 3,0mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania celującej tulei gwintowanej. | szt. . | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 3. | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 24 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. |  | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 4. | INTEOS Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 27 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | Szt. | 20 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 5. | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej, blokowana, wielokątowa, tytanowa, anatomiczne uformowanie; otwory w trzonie z otworem owalnym | Szt. | 1 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 6. | Płytka do wyrostka łokciowego, blokowana, tytanowa, wielokątowa, anatomicznie dopasowana do kości Ilość otworów 8-12; | Szt. | 3 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 7. | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, blokowana, tytanowa, wielokątowa, anatomicznie dopasowana do kości, 14 otworów w cz. bliższej, 4-6 otworów i otwór owalny w cz. dalszej, długość 89-105mm. Ilość otworów 8-12; | szt | 6 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 8. | Płytka do dalszej nasady k. ramiennej po stronie przyśrodkowej, grzbietowej promieniowej, grzbietowo bocznej; prawa i lewa; blokowana, tytanowa, wielokątowa, możliwość modelowania płytki | Szt. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 9 | Płytka szponowata do kości strzałkowej. Otwory 5 – 12; długość 46mm -102mm; blokowana tytanowa, wielokątowe wprowadzanie śrub, możliwość modelowania płytki | szt. | 20 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 10 | Płytka prosta rewizyjna do części trzonowej kości. Otwory 7-11, 2 owalne; długość 83mm -140mm; blokowana tytanowa, wielokątowe wprowadzanie śrub, możliwość modelowania płytki | szt. | 3 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 11 | Śruby korowe blokowane o średnicy 3,0 mm i długości od 12 mm do 30 mm, tytanowe. | szt. | 100 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 12 | Śruby korowe blokowane o średnicy 3,0 mm i długości od 32 do 50 mm, tytanowe. | szt. | 50 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 13 | Śruby korowe nieryglowane o średnicy 3,0 mm i długości od 12 mm do 30 mm, tytanowe, ciągące, samogwintujące | szt | 100 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 14 | Śruby korowe nieryglowane o średnicy 3,0 mm i długości od 32 mm do 40 mm, tytanowe, ciągące, samogwintujące |  | 40 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 15 | Śruby do tkanki gąbczastej, blokowane, wielokierunkowe, tytanowe, samogwintujące, długość od 12mm do 50mm, średnica 3,0mm |  | 20 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  | X |  | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej  produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu,

Data podpis i pieczęć wykonawcy