PAKIET 1                       STANOWISKA DO RESUSCYTACJI NOWORODKA/INKUBATORY OTWARTE Z WYPOSAŻENIEM

Producent / kraj pochodzenia:

Nazwa / typ: Stanowisko do resuscytacji noworodka/inkubator otwarty

Wykonawca / adres siedziby :

| PARAMETRY | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY | Nazwa dokumentu i nr strony na której znajduje się potwierdzenie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE | x |
| Stanowisko do resuscytacji noworodka/inkubator otwarty fabrycznie nowe - rok produkcji 2016 | TAK |  | x |
| Ilość - 2 szt. | TAK |  | x |

| Lp | PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1 | Napięcie i natężenie prądu zasilającego: 230 V~ ± 20 V~ max. 4 A | TAK |  |  |
| 2 | Częstotliwość prądu zasilającego: 50-60 Hz | TAK |  |  |
| 3 | Maksymalna moc na jednostkę powierzchni dla promiennika pracującego na 100% mocy oraz odległości między kratownicą promiennika a materacem 68 cm powinna wynosić 32 mW/cm2 | TAK |  |  |
| 4 | Moc oświetlenia: 20 W | TAK |  |  |
| 5 | Kontrola temperatury ciała noworodka - czujnik naskórny temperatury wielorazowy, pomiar temperatury w zakresie 34.5-37.5°C - co 0.1°C | TAK |  |  |
| 6 | Zakres wyświetlany - od 4,0°C do 50°C z jednostką 0,1 °C | TAK |  |  |
| 7 | Wyświetlacz mocy grzania w procentach w postaci świecącego słupka | TAK |  |  |
| 8 | Praca w trybie SERVO | TAK |  |  |
| 9 | Posiadający tryb nagrzewania wstępnego | TAK |  |  |
| 10 | Stoper Apgar emitujący dźwięki po 1, 5 oraz 10 minutach od włączenia. Z możliwością włączenia dodatkowego dźwięku w 3 minucie | TAK |  |  |
| 11 | Wbudowane 2 stopery do pomiaru czasu procedur | TAK |  |  |
| 12 | Wysokość urządzenia: 172 cm | TAK |  |  |
| 13 | Wysokość materaca: 90,5 cm | TAK |  |  |
| 14 | Wymiary leża noworodkowego: 65 cm x 75 cm | TAK |  |  |
| 15 | Wymiary materaca: 62 cm x 72 cm | TAK |  |  |
| 16 | Zakres obrotu głowicy promiennika: od -130° do +130° w stosunku do położenia środkowego | TAK |  |  |
| 17 | Pozycja Trendelenburga max.. -10° do +10° płynnie regulowana | TAK |  |  |
| 18 | Kółka samonastawne: 4 x 100 mm, wszystkie zaopatrzone w hamulce | TAK |  |  |
| 19 | Cztery ścianki odchylane, w przedniej i tylnej oraz w czterech narożach silikonowe „śluzy" do mocowania drenów oddechowych | TAK |  |  |
| 20 | Zestaw dwóch szuflad, jedna w drugiej, wysuwanych na boki (na obie strony inkubatora ułatwiające dostęp do szuflad) | TAK |  |  |
|  | ALARMY |
| 21 | za wysokiej/za niskiej temperatury ciała noworodka | TAK |  |  |
| 22 | odłączenia czujnika temperatury | TAK |  |  |
| 23 | awarii zasilania | TAK |  |  |
| 24 | uszkodzenia czujnika temperatury | TAK |  |  |
| 25 | Aparat do resuscytacji wbudowany w kolumnę inkubatora, z ustawianym dokładnie ciśnieniem PIP (zakres 5-70 cm H2O), i PEEP (zakres 1-9 cm H2O) - ustawienia widoczne w formie zegarowego wskaźnika, z wyposażeniem jednorazowego użytku l op / 10 szt. o parametrach: - dren do pacjenta, min. 145cm długości - dren doprowadzający gaz do aparatu - zastawka PEEP, znajdująca się na końcu drenu do pacjenta - maseczka w rozmiarach: średnica maseczki 42mm Lub średnica maseczki 50mm Lub średnica maseczki 60mm | TAK |  |  |
| 26 | Blender FIO2 z przepływomierzem do niskich i wysokich przepływów. | TAK |  |  |
| 27 | Osłonki jednorazowego użytku na czujnika temperatury. 1 op./10 szt. | TAK |  |  |
| 28 | Czujnik pomiaru temperatury wielorazowego użytku 1 szt. | TAK |  |  |
| 29 | Mocowanie pionowe do pomp inf. Fototerapii, ssaka. | TAK |  |  |
| 30 | Ssak próżniowy lub tlenowy z butlą na wydzielinę o poj. 2L | TAK |  |  |
| 31 | Półka pod kardiomonitor | TAK |  |  |
| 32 | Komplet odbl. Do czujnika temperatury. | TAK |  |  |
| 33 | Posiadający znak CE | TAK |  |  |
| 34 | Posiadający wpis do Rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |

Data i podpis wykonawcy

………………………………………….